## AUSSCHREIBUNG

für die Herstellung von Klinkerpflaster

Bauvorhaben:

Straße:

Ort:

Bauherr:

Architekt/ Bauleitung:

Sachbearbeiter:

Telefon:

Telefax:

e-Mail:

Für die an diesem Objekt geplante Flächenbefestigung aus Pflasterziegeln bzw. Pflasterklinkern gelten nachfolgend genannte allgemeine Vorbemerkungen und Verarbeitungshinweise.

1. Allgemeines

1. Für die Herstellung der geplanten Flächenbefestigung aus Pflasterklinkern gelten grundsätzlich die einschlägigen Technischen Regeln, insbesondere

DIN 18299

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,

DIN 18318

VOB, Teil C: Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen.

Pflasterklinker müssen die Anforderung der Stoffnorm DIN EN 1344, Pflasterziegel – Anforderungen und Prüfverfahren erfüllen.

Diese Europäische Norm, Ausgabe Juli 2002 hat den Status einer Deutschen Norm. In der Übergangsfrist darf die ersetzte Ausgabe DIN 18503, Ausgabe August 1981, noch bis Dezember 2003 angewendet werden.

Die Sicherstellung der Pflasterklinker-Eigenschaften erfordert jedoch eine Überarbeitung der DIN 18503.  Diese liegt als Nachfolgenorm „DIN 18503 – Anforderungen und Prüfverfahren“ als Entwurfsfassung von Oktober 2003 vor.

Pflasterklinker gibt es in unterschiedlichen Abmessungen zur Verlegung in ungebundener Ausführung (Regelbauweise) mit engen Fugen oder zur Verlegung in gebundener Bauweise  mit Fugen. Die Materialkennzeichnung hierfür lautet gewöhnlich „E“ für enge Fugen (Regelbauweise)  und „F“ für Verlegung mit Fugen, (Gebundene Bauweise).

Pflasterklinker haben vorwiegend rechteckige Formen. Die Kanten können gefast sein. Die Verlegung erfolgt im allgemeinen flachliegend.

Für Hochkantverlegung können Pflasterklinker mit geschälter Läuferseite (Sichtfläche) verwendet werden, um erhöhten Anforderungen an den Gleit-/ Rutschwiderstand gemäß DIN EN 1344, Tabelle 5, zu genügen.

Aufbau einer Pflasterung:

(Hier Querschnitt Pflasterung)

Die Standfestigkeit eines Pflasters wird bestimmt von der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion. Diese muss frostsicher, entwässert, mit dem  erforderlichen Gefälle angelegt und lagenweise eingebaut und verdichtet sein. Hohlraumreiche Korngemische der Unterlage sollten durch Einrütteln oder Einschlämmen von Sand eine geschlossene Oberfläche haben, damit Sand aus der Bettung nicht verrieseln kann. Bei mangelnder Filterstabilität sollten Gesteinskörnungen mit anderer Korngrößenverteilung gewählt oder die Filterstabilität durch besondere Maßnahmen (z. B. Verwendung eines Geo-Textils) hergestellt werden.

Der Aufbau muss formstabil sein. Die abschlämmbaren Bestandteile dürfen das zulässige Maß nicht überschreiten

2. Der Aufbau der Tragschichten ist in der einschlägigen Ausschreibung anzugeben. Die Bemessung der Tragschichten oder der Ausgleichsschichten sowie des Unterbaus ist abhängig von der zu erwartenden Belastung des Pflasters und kann nur individuell und abhängig von den örtlichen Bodenverhältnissen vorgenommen werden und ist gesondert auszuschreiben.

Maßgebend hierfür sind:

# ZTVT-StB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau

### ZTV P-StB

Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen im Straßenbau

### RstO

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen

Weitere technische Hinweise enthält das

# „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen“

Teil 1  Regelbauweise   (ungebundene Ausführung)

FGSV – Arbeitspapier Nr.: ....... „Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“, Entwurf: September 2003

Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,  (FGSV)

Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln.

Planung und Bemessung der einzelnen Schichten des Oberbaus und Unterbaus auf dem gemäß RStO tragfähigen Untergrund sowie die Bestimmung der Baustoffe sollten anhand der Bemessungstafeln der RStO erfolgen, wobei zur Sicherstellung aller konstruktionsrelevanten Eigenschaften eine gewisse Reihenfolge beachtet werden sollte:

1) Bestimmung der Bauklasse aufgrund der Verkehrsbelastung aus äquivalenten 10-to-Achsübergängen nach Tafel 3 bzw. entsprechende Festlegung bei untergeordneten Flächen wie Rad- und Gehwege.

2) Festlegung der Dicke des frostsicheren Oberbaus.

3) Festlegung der Schichtenfolge und Wahl einer Bauweise  nach Zeile 1 bis 7 Tafel 3 für die Bauklassen III bis VI bzw. entsprechende Wahl der Bauweise für untergeordnete Flächen nach Tafel 7 RStO.

4) Schichtdicken festlegen und Baustoffe bestimmen.

5) Frostschutzschicht festlegen.

6) Verformungsmoduln der Schichtoberflächen zum Nachweis festlegen.

Für die Oberflächenentwässerung sollte stets ein Entwässerungsplan vorliegen. Ist die Einhaltung der Mindestquerneigung der Pflasterdecke nicht möglich (z. B. durch Höhenzwangspunkte) sollte sichergestellt werden, dass eine ausreichende Flächenentwässerung durch Schrägneigung erfolgt.

Zwischen der Pflasterfläche und dem Bordstein bzw. der Entwässerungsrinne sollte in Richtung Entwässerungsrinne immer eine etwa 1 cm hohe Abstufung angeordnet werden, damit bei unvermeidlichen Setzungen die Fläche nicht unter das Niveau von Rinne oder Randbegrenzung gerät.

3. Das Auswechseln der beim Verlegen und Verdichten der Pflasterung beschädigten Klinker, insbesondere zerbrochener Klinker sowie die Beseitigung von Abfall und Resten, ist Sache des Auftragnehmers und in den Einheitspreisen enthalten. Hierbei ist zu bedenken, dass unvermeidliche kleinere Kantenschäden, die beim Transport, Abladen, Transport zur Verarbeitungsstelle, beim Verlegen und beim Verdichten des Pflasters entstehen können, bei der Beurteilung unberücksichtigt bleiben.

Im Einheitspreis enthalten ist ferner das Herstellen von geraden Anschlüssen an Rinnen, Bordkanten, Randeinfassungselementen, Einfriedungsmauern und Einbauten. Pflasterklinker sollten nicht unter 33 % ihrer Ursprungsgröße als Passstücke verwendet werden, besser nicht unter 50 %.  Runde und gebogene Anschlüsse sowie Anschlüsse an diagonalverlaufenden Verbänden, z.B. durch Verwendung von besonderen Formklinkern, wie Bischofsmützen, werden extra vergütet.

2. Arbeitsablauf

2.1. Pflasterklinker (Verlegung in Regelbauweise)

Die Verlegung erfolgt vorzugsweise in einem der bekannten übergreifenden Verbände (Läufer-, Fischgrat-, Ellenbogen- oder Keperverband.

-Überprüfung des Grobplanums nach örtlicher Bemessung, sowie des Unterbaus und des Oberbaus auf Verdichtung und insbesondere Eignung als Unterlage für die Pflasterdecke.

Bei zu erwartender hoher Belastung durch Fahrzeuge ist der Verdichtungsgrad der Schichten gemäß RStO nachzuweisen.

- Bettung aus Sand, besser Brechsand der Körnung 0-5 oder 0-8 mm aufbringen.

Aufgrund der Anforderungen an eine gleichmäßige Bettungsdicke (i. d. R. 3 bis maximal 5 cm in verdichtetem Zustand) darf auf der Unterlage höchstens eine Unebenheit von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke sein.

- Verlegen des Klinkerpflasters im gewünschten Verband unter Einhaltung eine etwa 3 mm dicken Fugenspaltes. Einfache Hilfsmittel, (Verlegeschiene aus Alu oder Messing) erleichtern die Arbeit.

Fugenschnitte einhalten, Verlegerichtung abschnüren. Zur Erzielung eines gleichmäßigen Farbspiels Pflasterklinker aus mehreren Paketen gleichzeitig - quergemischt - verarbeiten.

- Zur Sicherung des Montagezustandes verlegte Flächen sofort mit Sand abstreuen und einfegen.

- Vor der endgültigen Verdichtung des Belages Fugen vollflächig mit Brechsand, Körnung 0-5 mm, verfüllen, bzw. einschlämmen, jedoch ist darauf zu achten, dass dabei ein Aufweichen des Pflasterbettes vermieden wird.

- Vor der Verdichtung sollte die Fläche abgefegt werden.

- Die Verdichtung erfolgt mittels Plattenrüttler mit unterseitigem Schutz aus Neoprene.

- Die fertig verdichteten Flächen sind anschließend mehrmals mit Sand oder Brechsand abzustreuen, damit das für die endgültige Tragfähigkeit und Oberflächenentwässerung notwendige "Verwachsen" der Fugen erreicht wird. Es kann zweckmäßig sein, abschließend einen Fugenschluss durch Aufbringen und Einschlämmen von feinkornreichem (bindigem) Material herzustellen.

- Jedes Pflaster muss bis zur Freigabe mehrere Tage ruhen; während dieser Zeit sollte der Sand von der Fläche nicht abgefegt werden.

2.2. Pflasterklinker in gebundener Ausführung (Sonderbauweise)

Die Verlegung mit 8 bis 10 mm dicker Fuge erfordert eine gebundene Ausführung von Bettung und Tragschichten. Die Fugen werden vermörtelt oder vergossen. Notwendige Dehnungsfugen müssen durch den gesamten Aufbau gehen. Die Abstände richten sich nach den individuellen örtlichen und klimatischen Verhältnissen.

In besonderen Fällen und nach individueller Vereinbarung kann die gebundene Bauweise, also die Sonderbauweise, auch als gebundene Decke auf einer Tragschicht gemäß RStO Tabelle 3 mit einer Bemessung mindestens nach Bauklasse III, ausgeführt werden.

Zum Leistungsverzeichnis:

Pflasterdecke nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen" unter Verwendung von Pflasterklinkern nach  DIN EN 1344 bzw. DIN 18503 mit ca. 3 mm Fuge verlegt. Die Klinker sind zum Verlegen aus mindestens drei Paketen quergemischt zu verlegen, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erreichen. Die Bettung aus Brechsand- / Splitt-Gemisch ø 0-5 mm bzw. 0-8 mm soll in verdichtetem Zustand 3-4 cm dick sein. Pflasterfugen sind mit Brechsand einzuschlämmen.

Es gelten die Anforderungen in Abschnitt 4 DIN EN 1344. Hierbei sind folgende Eigenschaften im einzelnen zu deklarieren:

Maßspanne gemäß Tabelle 1: 	(R0  oder  R1)	____

Frost-Tau-Widerstand gemäß Tabelle 2:   	(F0 oder FP 100)	____

Biegebruchlast gemäß Tabelle 3:	T0/ T1/ T2/ T3/ T4	____

Abriebwiderstand gemäß Tabelle 4:	A1/ A2/ A3 	____

Gleit-/Rutschwiderstand gemäß Tabelle 5: 	U0/ U1/ U2/ U3	____

Die gewählten Eigenschaften richten sich nach dem geplanten Verwendungszweck und gelten für das gesamte Leistungsverzeichnis sofern in der Sortenbezeichnung jeweils keine andere Eigenschaft festgelegt wird.