|  | Flächenbefestigung mit Klinkerpflaster Titel: LV-8-Gartenwege-Terrassen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: |  |  |  |  |
|  | Straße: |  |  |  |  |
|  | Ort: |  |  |  |  |
|  | Bauherr: Bauleitung: Sachbearbeiter: |  |  |  |  |
|  | Für das an diesem Objekt geplante Klinkerpflaster gelten die allgemein anerkannten fachlichen Regeln für Bemessung und Ausführung von Klinkerpflaster sowie die Ausführungsregeln nach den Vorbemerkungen zu diesem LV auf der Basis der ZTV P-StB, wie auch die Bauweisen mit Pflasterdecke für Rad- und Gehwege nach Tafel 7, RStO-2001 und das „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen“ der FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Köln, mit den darin genannten einschlägigen Fachregeln. Zur Verwendung kommen Pflasterklinker nach DIN 18503 bzw. Pflasterziegel nach DIN EN 1344 in den verschiedenen Formaten und Farben gemäß nachstehender Ausschreibung. Die Ermittlung und Festlegung aller Höhenpunkte auf der vorhandenen Unterlage gehört zu diesem Leistungsbereich. |  |  |  |  |
| 1 | Oberboden (Mutterboden) im Bereich der vorgesehenen Flächenbefestigung nach Plan in örtlich nach Angabe festgelegten Grenzen in einer mittleren Schichtdicke von ca. . . . .cm bis auf anstehenden gewachsenen Sandboden abschieben und seitlich zur späteren Verwendung lagern. |  | m² |  |  |
| 2 | Oberboden wie vor, jedoch nach Fertigstellung der vorgesehenen Anlage seitlich oder im Bereich um die Baustelle in bis zu ca. 50 m Abstand einplanieren. Schichtdicke bis ca. 15 cm. |  | m² |  |  |
| 3 | Boden der Bodenklasse . . . . . gemäß DIN 18300 in erforderlicher Schichtdicke gemäß Zeichnung oder Angabe nach RStO ausheben und seitlich lagern. Entfernung bis ca. 50 m. |  | cbm |  |  |
| 4 | Überschüssigen Bodenaushub nach Qualität getrennt (Oberboden bzw. Sandboden) zur Lagerstätte des Auftraggebers transportieren. Entfernung bis ca. 10 km. |  | cbm |  |  |
| 5 | Seitlich lagernden Oberboden nach Fertigstellung des Klinkerpflasters als Anschlussflächen an die Pflasterung einplanieren. Transportweg bis . . . . m. |  | cbm |  |  |
| 6 | Baugelände abräumen von Steinen, Mauerresten, Holz, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, Durchmesser bis ca. 10 cm, in zusammenhängender Fläche, Räumgut nach Stoffen trennen und laden, Abfuhr und Entsorgung, auf Bauschutt-Deponie oder Grüngut-Sammelstelle, Entfernung bis . . . . . . .. . . km. |  | cbm |  |  |
| 7 | Ungeeigneten Boden der Klasse . . . . . . . . (gemäß DIN 18300) in einer Schichtdicke gemäß RStO 2001, Tafel 7, von . . . . . . . cm ausheben und zur bauseitig gestellten Deponie transportieren, Entfernung bis 15 km. |  | cbm |  |  |
| 8 | Schottertragschicht* bzw. Kiestragschicht* als ungebundene Frostschutzschicht wasserdurchlässig, Körnung ........................... mm, nach Sieblinie gemäß ZTV T-StB bzw. ZTV P-StB liefern und lagenweise in erforderlicher Schichtdicke einbauen und verdichten. Verformungskennwert mind. 80 MN/m². Die Oberfläche ist im vorgesehenen Gefälle herzustellen mit einer Genauigkeitstoleranz vom < 2 cm bei einer 4 m langen Messstrecke. |  | to |  |  |
| 9 | Tragfähigkeitsmessungen mittels statischer Lastplatten-Druckversuche gemäß DIN 18134 durchführen als Kontrollprüfung und auf besondere Anordnung des Auftraggebers. |  | Stück |  | EP |
| 10 | Fläche in ausreichender Dicke aus frostunempfindlichem gemischtem Kies-Sand-Gemisch anstehend nach Abtrag des Oberbodens und nach Prüfung der Eignung als Tragschicht nachverdichten. (Ev2 ( 80 MN/m²) und zur Aufnahme der Pflasterdecke mit dem erforderlichen Gefälle vorbereiten. |  | m² |  |  |
| 11 | Schottertragschicht für Terrassen und Gartenwege, (die auch mit Räumgeräten zu befahren sind), Dicke . . . . . cm, aus Gesteinskörnung 0/32 mm, Verformungsmodul mindestens Ev2 mind. 80 MN/m². |  | m² |  |  |
| 12 | Kies-Sand-Gemisch für Nachbehandlung und Profilierung, Körnung 0/11 mm einbauen und in den Verdichtungsvorgang zur Erzielung einer geschlossenen Oberfläche einbeziehen. Die Filterstabilität muss sichergestellt sein. Abrechnung nach Wiegekarte. |  | to |  |  |
| 13 | Bordeinfassung aus Pflasterklinkern als Hochbord, Sortenbezeichnung: ..................................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: (L/B/H): . . . . . . . ./ . . . . . . . / . . . . . . . . . mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält / glatt *, Kopfbreite quer gesetzt hochkant, (d. h. Format: z. B. 71/118/240) mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, versetzen mit Mörtelfuge ca. 10 mm dick. Die Abstände der parallel verlaufenden Randeinfassungen untereinander bzw. der Abstand zum Gebäude sind unter Berücksichtigung der Nennmaße und Fugen der zu pflasternden Fläche so einzumessen, dass Teilstücke vermieden werden. Die Stoßflächen sind vollfugig zu verfugen mit Mörtel der Gruppe III. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung der Baustoffe sowie die notwendigen Erdarbeiten. Aushub ist seitlich zu lagern bzw. einzuplanieren. |  | lfm |  |  |
| 14 | Bordeinfassung wie vor als Hochbord gesetzt jedoch aus Pflasterklinkern von: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ............../................/.................. mm (DF* / NF*) Farbe:...................................... |  | lfm |  |  |
| 15 | Bordeinfassung aus Pflasterklinkern als Tiefbord, Sortenbezeichnung: ................................................. , Format: (L/B/H): . . . . . . . ./ . . . . . . . / . . . . . . . . . mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält / glatt *, Kopfbreite quer gesetzt hochkant, (d. h. Format: z. B. 62/100/200) mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, engfugig versetzen. Die Abstände der parallel verlaufenden Randeinfassungen untereinander sind unter Berücksichtigung der Nennmaße und Fugen der zu pflasternden Fläche so einzumessen, dass Teilstücke vermieden werden. Die Stoßflächen sind vollfugig zu verfugen mit Mörtel der Gruppe III. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung der Baustoffe sowie die notwendigen Erdarbeiten. Aushub ist seitlich zu lagern bzw. einzuplanieren. |  | lfm |  |  |
| 16 | Bordeinfassung als Tiefbord aus Pflasterklinkern, Steinbreite hochkant in Mörtel mit rückwärtiger Mörtel-Stützleiste versetzt, (Format L/B/H z. B. 240/71/118 mm) Format: ..................../....................../...................... mm, |  | lfm |  |  |
| 17 | Bordeinfassung als Tiefbord aus Pflasterklinkern, Steinhöhe flach in ein ca. 10 cm dickes Mörtelbett mit rückwärtiger Mörtel-Stützleiste versetzt. Die an das Klinkerpflaster anschließenden Garten- oder Rasenflächen befinden sich auf gleichem Höhenniveau. (Format L/B/H z. B. 240/118/71 mm) Format: ..................../....................../...................... mm, |  | lfm |  |  |
| 18 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* nach DIN 18503 bzw. DIN EN 1344 aus Klinkern gemäß CE-Kennzeichnung mit deklarierten Eigenschaften, Sortenbezeichnung: .................................................. Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Maße L/B/H, (Länge/Breite Höhe - Dicke), gemäß DIN EN 1344 l/w/t, Format: .............../....................../.................... mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase* , flach verlegt mit enger Fuge, im Fischgratverband* oder Ellenbogenverband*, rechtwinklig zur Längsachse* / diagonal zur Längsachse*, bzw. zur optischen Fluchtlinie oder zum Gebäudeanschluss, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch Körnung 0/5 mm* / 0/8 mm* in gleichmäßig verdichtetem Zustand 3 bis maximal 5 cm dick, Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Die Bettung muss über die gesamte Fläche gleichmäßig dick sein. Unebenheiten in der oberen Tragschichtebene dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden, Verlegung im Gefälle - Quer- oder Längsgefälle - nach Entwässerungsplan vom Gebäude weg verlaufend. |  | m² |  |  |
| 19 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, Dicke der Pflasterklinker jedoch................ mm Sortenbezeichnung:............................................. Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, flach verlegt mit enger Fuge im Fischgratverband*, Ellenbogenverband* bzw. Läuferverband* rechtwinklig zur Achse* / diagonal zur Achse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 20 | Pflasterdecke aus Verbund-Pflasterklinkern* / Verbund-Pflasterziegeln* sonst wie vor, für Gartenwege oder Terrassen, Form: Fischform* / S-Form* / TT-Form* Dicke der Pflasterklinker ................ mm, Sortenbezeichnung:.......................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49(0)221 5463399, Fax: +49(0)221 5463233 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Längsachse* / parallel zur Längsachse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 21 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Quadratformat, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm, Sortenbezeichnung: .......................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Längsachse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 22 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, im Quadratformat, für Gefällestrecken in Gartenwegen mit abweichender Oberflächenstruktur. Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm, Sortenbezeichnung: .......................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Achse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 23 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Rechteckformat, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm, Sortenbezeichnung: ......................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig* / parallel* zur Längsachse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor. |  | m² |  |  |
| 24 | Randanschlüsse / -abschlüsse bei diagonal verlaufenden Verbänden unter Verwendung von Dreiecksteinen herstellen. (Gilt nur für flach verlegtes Material. |  | lfm |  |  |
| 25 | Randanschlüsse / -abschlüsse wie vor unter Verwendung von Bischofsmützen herstellen. |  | lfm |  |  |
| 26 | Randanschlüsse an schräg bzw. rund verlaufenden Flächenbegrenzungen, an Baum- oder Blumenrabatten sowie an Kanal-Schacht-Abdeckungen sind mittels Naßschneidegerät passend zu schneiden. Hierbei gilt der Anfang eines auszulegenden Verbandes an geraden Flächenbegrenzungen (Z. B. bei einem Läufer- oder Ellenbogenverband), bei dem im Wechsel mit ganzen Klinkern halbe Klinker verwendet werden, nicht als zu vergütender Anschluss. Als Zulage: |  | lfm |  |  |
| 27 | Liefern und verlegen von Geotex-E-StB als Filter-Trenn- bzw. Bewehrungsschicht, Type ......................................., Überlappung mindesten 50 cm, seitlicher Überstand mindestens 50 cm, Bahnen nach den Verlegehinweisen des Herstellers verbinden. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. |  | m² |  |  |
| 28 | Herstellen von Schnittkanten als Anschluss an Pflasterdecken bei geraden und Kurvenanschlüssen mit Nassschneidegerät. |  | m² |  |  |
| 29 | Herstellen von ungleichen Anschluss- und Ausgleichflächen in unterschiedlichen Breiten ab ca. 0 bis ca. 50 cm unter Verwendung von Teilstücken, die eine Mindestgröße eines halben Pflasterklinkers haben müssen sowie von Mosaik-Pflasterklinkern in der Größe ca. 60/60/ 71 mm* / 60/60/52 mm* In Farbe und Struktur wie das übrige Klinkermaterial. |  | m² |  |  |
| 30 | Herstellen von Mosaik-Klinkerpflaster für Anschluß- und Ausgleichflächen, in kleinen Flächeneinheiten, in der Größe 60/60 mm, . . . . . . . mm dick. Die Mosaik-Pflasterklinker werden ungespalten in einem vorperforierten 240/118 mm großen Pflasterklinker geliefert und sind auf der Baustelle zu spalten. Sortenbezeichnung: ............................................., Farbe: ................................................................., Mosaik-Pflasterklinker haben keine Fasen. |  | m² |  |  |
| 31 | Herstellen von Klinkerpflaster als Zierpflaster, in verschiedenen übergreifenden Verbänden, auch als rund verlegtes Anschlusspflaster im Bereich von Einbauten und / oder Baumrabatten, engfugig flach verlegt, Sortenbezeichnung: ............................................... Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format:....................../......................./................... mm, Farbe: ...................../......................./.................... mm, mit Fase* / ohne Fase*, |  | m² |  |  |

Summe Angebot:					=================

An das Angebot halten wir uns

...............................................      Wochen gebunden

................................................ , den  .............................................

Anbieter:  ..........................................................