Pos. 3	qm		Riemchen verlegen (glatte Oberfläche)

Liefern und Anbringen einer Fassadenbekleidung mit Riemchen nach DIN 18515-1. Riemchen mit glatten Oberfläche zur Nachbildung von Sichtmauerwerk auf vorhandenen/vorbereitetem ebenen und tragfähigen Untergrund mit erhärtendem Verlegemörtel im Floating-Buttering-Verfahren nach vorgegebenem Verlege- und Fugenplan hohlraumfrei einbetten, einschließlich nachträglicher fachgerechter Verfugung mit Fugenmaterial im Einschlämmverfahren. Auf vollständige Verfugung achten, danach schleierfreies Abwaschen der Fläche mit Schwammbrett.

Riemchenfabrikat.: 		backsteinkontor

Format:

Farbe:

Verlegeart:

Fugmörtelhersteller: ________________________________

Fabrikat/Farbe: 	 ________________________________

Kleberhersteller: ________________________________

Fabrikat: 	 ________________________________

Für den qm		a) Material	_________	_________

b) Lohn	_________	_________

Pos. 3  (altern.)	qm		Riemchen verlegen (rauhe Oberfläche)

Liefern und Anbringen einer Fassadenbekleidung mit Riemchen nach DIN 18515-1. Riemchen mit rauher Oberfläche (genarbt besandet) zur Nachbildung von Sichtmauerwerk auf vorhandenen/vorbereitetem ebenen und tragfähigen Untergrund mit erhärtendem Verlegemörtel im Floating-Buttering-Verfahren nach vorgegebenem Verlege- und Fugenplan hohlraumfrei einbetten.

Riemchenfabrikat.: 		backsteinkontor

Format:

Farbe:

Verlegeart:

Fugmörtelhersteller: ________________________________

Fabrikat/Farbe: 	 ________________________________

Kleberhersteller: ________________________________

Fabrikat: 	 ________________________________

Für den qm		a) Material	_________	_________

b) Lohn	_________	_________

Pos. 4	lfdm	Winkelriemchen verlegen

Liefern und verlegen von Winkelriemchen mit glatter Oberfläche in Fensterlaibungen und -sturz  sowie Gebäudeecken auf vorhandenen/vorbereitetem ebenen und tragfähigen Untergrund mit erhärtendem Verlegemörtel im Floating-Buttering-Verfahren hohlraumfrei einbetten, einschließlich nachträglicher fachgerechter Verfugung mit Fugenmaterial im Einschlämmverfahren. Auf vollständige Verfugung achten, danach schleierfreies Abwaschen der Fläche mit Schwammbrett.

Riemchenfabrikat.: 		backsteinkontor

Format:

Farbe:

Menge pro lfdm:   		 Stück pro lfd/stg. Meter

Fugmörtelhersteller: ________________________________

Fabrikat/Farbe: 	 ________________________________

Kleberhersteller: ________________________________

Fabrikat: 	 ________________________________

Für den qm		a) Material	_________	_________

b) Lohn	_________	_________

Pos. 5 	lfdm	Läuferwinkel verlegen

Liefern und verlegen von Läuferwinkeln mit glatter Oberfläche in Fenstersturz auf vorhandenen/vorbereitetem ebenen und tragfähigen Untergrund mit erhärtendem Verlegemörtel im Floating-Buttering-Verfahren hohlraumfrei einbetten, einschließlich nachträglicher fachgerechter Verfugung mit Fugenmaterial im Einschlämmverfahren. Auf vollständige Verfugung achten, danach schleierfreies Abwaschen der Fläche mit Schwammbrett.

Riemchenfabrikat.: 		backsteinkontor

### Format:			Läuferwinkel

Sichtfläche:  mm

Farbe:

Menge pro lfdm:   		4 Stück pro lfd. Meter

Fugmörtelhersteller: ________________________________

Fabrikat/Farbe: 	 ________________________________

Kleberhersteller: ________________________________

Fabrikat: 	 ________________________________

Für den qm		a) Material	_________	_________

b) Lohn	_________	_________

Pos. 6 (altern)	lfdm	Verlegte Beläge mit Fugenkelle verfugen

Verfugung der wie vor verlegten genarbten oder rauhen oder besandeten Spaltriemchen mit mineralischem Fugenmörtel mit geeigneter Fugenkelle (Mindestfugentiefe 10 mm). Fugenmörtelreste vom Riemchen entfernen.

Fugmörtelhersteller: ________________________________

Fabrikat/Farbe: 	 ________________________________

Für den qm		a) Material	_________	_________

b) Lohn	_________	_________

b) Lohn 	_________	_________